## Slide 1: ESTATICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES
ESTADIO UNICO DE LA PLATA Vista Montaje Diamantes y Membrana Triangulos; Union Anillo de Compresion y Union Cables Hoop C ; Union Anillo y Cables Sosten Hoop C – Aeropuerto de Toronto Union Tensor con Viga de Techo y Union columnas con Vigas Techo Soporte Tanque

## Slide 2: HIPOTESIS ADOPTADAS
LINEALIDAD MECANICA
  Relación Lineal entre Carga aplicada y Desplazamientos.
LINEALIDAD ESTATICA
  Las cargas están aplicadas en su posición original
LINEALIDAD GEOMETRICA
Pequeños desplazamientos.
tga  sena a

## Slide 3: ESTATICA
√ SISTEMA DE FUERZAS
√ FUERZAS DISTRIBUIDAS
SISTEMAS RETICULADOS
DIAGRAMAS DE
ALMA LLENA

## Slide 4: CUERPOS VINCULADOS
  En la naturaleza no existe un cuerpo rígido en reposo si no está vinculado a la tierra o a otro cuerpo rígido.

## Slide 5: CUERPOS VINCULADOS
M
l
b
y
x
z
N
dl
db
q(x).dA
q(x).dA
  q(s): Fuerza distribuida actuando en una superficie simétrica
La clase pasada vimos:
db
  Fuerza Distribuida Lineal:
  q(l)= q(s).b = dP/dl
  CHAPA: cjto de puntos materiales planos coincidente con el plano de simetría y cargado con el sistema de fuerzas actuando en el mismo plano
  BARRA: cuando 1 de las direcciones es mucho mayor que las otras 2
  Actuando en el plano de simetría
x
z
q(x)
  Reemplazamos el Cuerpo Rígido
  VINCULO: Condición Geométrica que limita el movimiento de un cuerpo

## Slide 6: CUERPOS VINCULADOS
  Nro de coordenadas libres que tiene el cuerpo rígido/chapa
Grados de Libertad
  Punto material: 2 GL
  1. Fijamos una Coordenada de la chapa (xA) puede bajar y rotar. Imponemos una condición de Vinculo.
x
y
A
  Chapa (Plano) : 3 GL
A
B
  Cuerpo (Espacio) : 6 GL
  2. Fijamos las Coordenadas de un punto (xA; yA). Imponemos dos condiciones de Vinculo.
  Solo rota.  ESTA ARTICULADA
  3. Fijamos una Coordenada del punto B (yB). La barra no se mueve
  PARA FIJAR UNA CHAPA A TIERRA: CV=GL

## Slide 7: CUERPOS VINCULADOS
  Traslación: Todos los puntos se desplazan en una misma dirección.
  Los puntos medios de los desplazamientos A y B se cortan en el impropio del plano P
  Rotación: Los puntos se desplazan sobre arcos de circunferencia alrededor de un polo de rotación P.
  Chapa Gira alrededor de P.
  Punto A describe arco AA’ y se corre vector da
  HLC: pequeños desplazamientos AA’=da = AA’’
  TRASLACION = ROTACION EN TORNO A UN POLO IMPROPIO

A
P
DESPLAZAMIENTOS DE UNA CHAPA
x
y
P
A
B
A
B
P
S
T
A’
da
A’’
  Los corrimientos son  recta Punto y Polo Rotación.

## Slide 8: CUERPOS VINCULADOS
  Impongo Desplazamiento de un punto A de la chapa
  1. Normal al desplazamiento no pasa por O d1
  La Chapa no se mueve
  Chapa Fija en el punto O
Vinculo/Vinculacion Aparente
O
A
d1
  2. Normal al desplazamiento pasa por O: d2
d2
  La Chapa rota alrededor de O
  VINCULACION APARENTE: toda condición de vinculo impuesta a un punto de una chapa que no altera las posibilidades de desplazamiento.

## Slide 9: CUERPOS VINCULADOS
  VINCULOS ABSOLUTOS (APOYOS):
  Limitan la movilidad de un cuerpo con respecto a la tierra.
      Apoyo de Primera Especie, Apoyo Simple o Apoyo Movil:
      Restringe 1 GL
      Apoyo de Segunda Especie o Apoyo Doble o Apoyo Fijo:
      Restringe 2 GL
      Apoyo de Tercera Especie o Apoyo Triple o Empotramiento:
      Restringe 3 GL
VINCULOS
Movimiento
Vinculo
Biela

## Slide 10: CUERPOS VINCULADOS
  VINCULOS RELATIVOS (UNIONES):
  Limitan la movilidad de un cuerpo con respecto otro cuerpo.
      Articulación: Permite Rotación
      Dispositivo de Corte: Permite Desplazamiento  Barras que une
      Dispositivo de Normal: Permite Desplazamiento Paralelo a las Barras que une
VINCULOS

## Slide 11: CUERPOS VINCULADOS
  Apoyo Fijo y Apoyo Movil
VINCULACION APARENTE EN UNA CHAPA - SISTEMAS
  3 Apoyos Moviles
 | HIPOSTATICOS | Nro CV< GL
SISTEMAS | ISOSTATICOS | Nro CV=GL
 | HIPERESTATICOS | Nro CV>GL

## Slide 12: CUERPOS VINCULADOS
  Se manifiesta cuando se quita el vínculo.
REACCIONES DE VINCULO
  VIGA
  EMPOTRADA
HA
VA
R
=0
∑Fxi = 0
∑Fyi = 0
∑Fxi = 0
∑Fyi = 0
  VIGA
  SIMPLEMENTE APOYADA
MA
HA
VA
VB
R
=0
∑Fxi = 0
∑Fyi = 0
∑Fxi = 0
∑Fyi = 0
=0
=0
∑Fxi = 0
∑Fxi = 0
=0
=0
=0
HA
VC
VB
R
=0
∑Fxi = 0
∑Fyi = 0
∑Fxi = 0
∑Fyi = 0
=0
=0
∑Fxi = 0
∑Fxi = 0
=0
=0
=0
NO
  No hay Equilibrio
y
x
+

## Slide 13: CUERPOS VINCULADOS
  GL = n+2 n: cantidad de chapas
  ARTICULACION RELATIVA RESTRINGE 2 GL (VINCULO INTERNO)
  Ubicación de los vínculos (apoyos)
CADENAS CINEMATICAS
  GL total: 6
  Agrego Articulación A12  4 GL
  Empotro S1  S1 está fija
S1
S2
A12
   S2 está fija y puede rotar alrededor de A12
  Tengo que restringir esa rotación, agrego 1 apoyo movil.
  Cuya normal no pase por A12
S1
S2
  S1 hiperestática y S2 hipostática
  S2 tiene restringido el movimiento A-A12
  Puedo representar esa restricción con un apoyo móvil ficticio en A12
  Para Fijar S2 tengo que agregar un apoyo fijo.
  NO PUEDE ESTAR EN A12
A12
A
  ARCO TRIARTICULADO
  O DE 3 ARTICULACIONES

## Slide 14: CUERPOS VINCULADOS
  Donde tienen que estar Rizq y Rder para que no se muevan las chapas?
  F y q son Acciones.
  F actua en S1, q en S2
  En los apoyos: Reacciones
  S1: Empotramiento
  S2: Apoyo Móvil
CADENAS CINEMATICAS
  Rizq: Resultante de Acciones + Reacciones de chapa S1 (izquierda)
  Rder: Resultante de Acciones + Reacciones de chapa S1 (derercha)
A12
S1
S2
  Tienen que pasar por A12
Rizq
Rder
F
q
  Matemáticamente:
  ∑ =0
  ∑ =0

## Slide 15: CUERPOS VINCULADOS
F
  Hallar las fuerzas internas en A12 (la unión de las dos chapas)
CADENAS CINEMATICAS –VINCULO INTERNO
A12
S1
S2
  Poner en evidencia las RVI en cada chapa.
  Articulación  M =0
q
RB
RAy
RAx
MA
q
RIx
RIy
RB
  Plantear las ecuaciones de equilibrio en una chapa.
  En este caso:
  ∑ Fxder=0 Rix=0
  ∑ Fyder=0 -RB + Riy + qL=0
x
y

## Slide 16: CUERPOS VINCULADOS
CALCULO DE LAS REACCIONES DE VINCULO
4GL  4 CV  4 INCOGNITAS:
3 Ec. Absolutas + 1 Relativa | ∑ Fx=0 |  | 
 | ∑ Fy=0 |  | 
 | ∑ =0 (Toda la estructura) |  | 
 | ∑ =0 |  | 
2 Ec. Absolutas + 2 Relativas | ∑ Fx=0 | ∑ =0 | ∑ =0
 | ∑ Fy=0 | ∑ Fy=0 | ∑ Fx=0
 | ∑ =0 | ∑ =0 | ∑ =0
 | ∑ =0 | ∑ =0 | ∑ =0
3 Ec. Absolutas + 1 Relativa | ∑ Fx=0 |  | 
 | ∑ Fy=0 |  | 
2 Ec. Absolutas + 2 Relativas | ∑ Fx=0 |  | 
 | ∑ Fy=0 | ∑ Fy=0 | ∑ Fx=0
CADENAS CINEMATICAS

## Slide 17: CUERPOS VINCULADOS
CADENAS CINEMATICAS DE DOS CHAPAS – REACCIONES DE VINCULO
  GL total: 6
  Agrego D.Corte A12  4 GL
  Empotro S1  S1 está fija
S1
S2
A12
   S2 está fija y puede Subir o bajar en A12
  Tengo que restringir esa rotación, agrego 1 apoyo movil.
  Cuya normal no pase por A12
S1
S2
A12
VINCULACION APARENTE
  Ecuación Relativa:
  Traslación = Rotación en Torno a un Polo impropio
  ∑ =0 (Bielas)
  ∑ =0 (Bielas)

## Slide 18: CUERPOS VINCULADOS
CALCULO DE LAS REACCIONES DE VINCULO
4GL  4 CV  4 INCOGNITAS:
3 Ec. Absolutas + 1 Relativa | ∑ Fx=0 |  | 
 | ∑ Fy=0 |  | 
 | ∑ =0 (Toda la estructura) |  | 
 | ∑ =0 (Bielas) |  | 
2 Ec. Absolutas + 2 Relativas | ∑ Fx=0 | ∑ =0 | ∑ =0
 | ∑ =0 | ∑ Fx=0 | ∑ Fy=0
 | ∑ =0 | ∑=0 | ∑=0
 | ∑ =0 | ∑=0 | ∑=0
3 Ec. Absolutas + 1 Relativa | ∑ Fx=0 |  | 
 | ∑ Fy=0 |  | 
2 Ec. Absolutas + 2 Relativas | ∑ Fx=0 |  | 
 |  | ∑ Fx=0 | ∑ Fy=0
CADENAS CINEMATICAS

## Slide 19: CUERPOS VINCULADOS
F
  Hallar las fuerzas internas en A12 (la unión de las dos chapas)
CADENAS CINEMATICAS –VINCULO INTERNO
A12
S1
S2
  Poner en evidencia las RVI en cada chapa.
  Articulación  M =0
q
RAy
RAx
MA
N1
N2
RB
  Plantear las ecuaciones de equilibrio en una chapa.
  En este caso:
  ∑ Fxder=0 N1+N2=0
  ∑ =0 -N1d-RB.L + q/2=0
x
y
d
C
L

## Slide 20: CUERPOS VINCULADOS
CALCULO DE LAS REACCIONES DE VINCULO
4GL  4 CV  4 INCOGNITAS:
3 Ec. Absolutas + 1 Relativa | ∑ Fx=0 |  | 
 | ∑ Fy=0 |  | 
 | ∑ =0 (Toda la estructura) |  | 
 | ∑ =0 (Bielas) |  | 
2 Ec. Absolutas + 2 Relativas | ∑ Fx=0 | ∑ =0 | ∑ =0
 | ∑ =0 | ∑ Fx=0 | ∑ Fy=0
 | ∑ =0 | ∑=0 | ∑=0
 | ∑ =0 | ∑=0 | ∑=0
3 Ec. Absolutas + 1 Relativa | ∑ Fx=0 |  | 
 | ∑ Fy=0 |  | 
2 Ec. Absolutas + 2 Relativas | ∑ Fx=0 |  | 
 |  | ∑ Fx=0 | ∑ Fy=0
CADENAS CINEMATICAS

## Slide 21: CUERPOS VINCULADOS
GL: 5  CV:5  5 Ecuaciones
CADENAS CINEMATICAS DE TRES CHAPAS
A12
S1
S2
F
q
Análisis Cinemático:
S3
A23
La Chapa S1 está Empotrada  A12 está Fijo.
S2 Le aporta un apoyo movil con la normal en la dirección de las bielas.
Como La normal del apoyo móvil ficticio no corta al “apoyo fijo” formado por los dos móviles de S3, La estructura está isostáticamente sustentada y no hay vínculo aparente.
Cálculo de las Reacciones:
Elijo una terna de referencia
Pongo en Evidencia las RV
Planteo Ecuaciones Equilibrio.
∑=0 -RB-RC=0
∑ = 0 -q.L1-RB.L1-RC. (L1+L2) –M =0
∑Fx=0 Rax –F=0
∑ =0 -Ray + q. L1=0 ∑ = 0
M
x
y
RAy
RAx
MA
RB
RC
Derecha de A23
Derecha de A12
Izquierda A23
En gral. para n chapas: GL= n+2

## Slide 22: CUERPOS VINCULADOS
Cuando todas las chapas están articuladas entre si.
GL= Nro de Chapas
CADENAS CINEMATICAS CERRADAS
3 Chapas  3 GL  3CV ISOSTATICO
Las RV se resuelven como si fuera una sola chapa
Las RVI se hallan abriendo la cadena y poniendo en evidencia las reacciones internas.

## Slide 24: CUERPOS VINCULADOS
CADENAS CINEMATICAS
A12
S1
S2
50 KN
20KN/m
  Analisis Cinemarico
  2. Sistema de referencia
  3. Unifico Unidades
  100gr 0,1 Kg = 1N 1 Kg= 10 N
  2000Kg= 20000N = 20 KN
  4. Poner en evidencia RV
4 m
3 m
VA
HA
VB
MA
  5. Planteo las Ecuaciones de Equilibrio.
  ∑ =0 HA+50=0 HA=-50
  ∑ =0 Vb*4-20*4*2=0 Vb= 40
  ∑ =0 Va -20*4 +Vb= 0 Va= 40
  ∑ =0 Ma -50*1,5 -20*4*2 +Vb*4=0 Ma= 75
Vi
Hi
  6. Reacciones Vinculo Internas .
  ∑ A12=0 Hi=0
  ∑ =0 Vb-20*4 +Vi=0 Vi= 40