## Slide 1: ESTATICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES
ESTADIO UNICO DE LA PLATA Anillo de Compresion Torres Weik Montaje Torre Grúa – Tanque de Agua – Cabreada Madera Tinglado Metalico – Puente Ferroviario – CUBO Apuntalamiento

## Slide 2: HIPOTESIS ADOPTADAS
LINEALIDAD MECANICA
  Relación Lineal entre Carga aplicada y Desplazamientos.
LINEALIDAD ESTATICA
  Las cargas están aplicadas en su posición original
LINEALIDAD GEOMETRICA
Pequeños desplazamientos.
tga  sena a

## Slide 3: ESTATICA
√ SISTEMA DE FUERZAS
√ FUERZAS DISTRIBUIDAS
SISTEMAS RETICULADOS
DIAGRAMAS DE
ALMA LLENA

## Slide 4: SISTEMAS RETICULADOS
-P
P
  ESFUERZO NORMAL
  A y B son 2 puntos unidos por una barra AB.
  Aplicamos en A y B un sistema nulo de dos fuerzas Opuestas P y –P (Recta Accion  con eje barra).
  Sistema está en equilibrio
  Eliminamos la barra
   Los puntos Ay B se alejan. Se rompió el equilibrio.
  Para Restituirlo tengo que aplicar P y –P. Son Esfuerzos Internos de la barra.
x
y
  ESFUERZO DE TRACCION (+)
  En la barra
  En los nudos (A y B)
A
B
-P
P
ESFUERZO NORMAL
A
B
N
+
N
  ESFUERZO DE COMPRESION (-)
  En la barra
  En los nudos (A y B)
A
B
N
-
N

## Slide 5: SISTEMAS RETICULADOS
  Condición de Rigidez de un reticulado plano: b= 2v-3 b: barras; v: vértices
  Condición de Rigidez es necesaria pero no suficiente. Puede haber vinculación aparente interna.
  Si agrego 2 chapas: 5GL
  Si a esas 2 chapas las uno: 3GL
  3 Barras Cadena Cerrada : 3 GL
RETICULADOS – GENERACION - DEFINICION
  1 Barra: 3 GL
x
y
A
  3 Barras unidas abiertas : 5 GL
  UN RETICULADO ES UN SISTEMA FORMADO POR BARRAS BIARTICULADAS UNIDAS ENTRE SI FORMANDO TRIANGULOS Y EL SISTEMA DE FUERZAS ACTUANTES DEBE ESTAR APLICADO EN LOS NUDOS
B

## Slide 6: SISTEMAS RETICULADOS
  Cerchas: (Vigas Techos)
TIPOS - ELEMENTOS
  Viga Warren:
CORDON INFERIOR
CORDON SUPERIOR
MONTANTES
DIAGONALES

## Slide 7: SISTEMAS RETICULADOS
CALCULO DE LOS ESFUERZOS
METODOS: | EQUILIBRIO EN NUDOS
 | METODO DE RITTER
NUDO | Punto de Unión de 2 o mas barras Punto donde está aplicada una Fuerza concentrada o Momento Aplicado
 | En los Reticulados Isostáticos son siempre articulaciones
Nudo
Barra
Barra
Barra
Barra
F
F
F
F
Nudo
Nudo

## Slide 8: SISTEMAS RETICULADOS
  1. EQUILIBRIO EN NUDOS
CALCULO DE LOS ESFUERZOS
F1
F2
F1: 10 t
F2: 15 t
4 m
3 m
1. Análisis Cinemático.
Externo: Es 1 chapa, como la normal del apoyo móvil no pasa por el apoyo fijo, no hay vinculación aparente.
Interno:
Cumple la condición de rigidez: b=2v-3 - v: 5 b= 2*5-3=7
El reticulado está formado por triángulos unidos entre si.

## Slide 9: SISTEMAS RETICULADOS
  1. EQUILIBRIO EN NUDOS
CALCULO DE LOS ESFUERZOS
F1
F2
F1: 10 t
F2: 15 t
4 m
3 m
2. Elijo Terna de Referencia
x
y
3. Calculo de las Reacciones de Vínculo
3.1. Pongo en evidencia las RV
3.2. Planteo Ecuaciones Equilibrio
∑ Fx=0 HA= F1 HA= 10 t
∑ =0 F1. 3 + F2. 2 – VB. 4 = 0
VB = 15 t
∑ Fy=0 -VA- VB +F2 = 0
VA = 0 t
VA
HA
VB
4. Numero los nudos
1
2
3
4
5
5. Pongo en Evidencia los esfuerzos internos en los nudos.
Elijo el positivo (tracción)
  ESFUERZO DE TRACCION (+)
  En los nudos (A y B)
N
+
N
N12
N25
N45
N34
N23
N13
N24

## Slide 10: SISTEMAS RETICULADOS
  EN NUDOS TRACCION (+)
N (+)
  1. EQUILIBRIO EN NUDOS
CALCULO DE LOS ESFUERZOS
10
15
4 m
3 m
x
y
3. Planteo las ecuaciones de Equilibrio en todos los nudos.
10
15
1
2
3
4
5
N12
N25
N45
N34
N23
N13
N24
Nudo 5 ∑ Fx=0 N45 + Nx25= 0 N45= 20
∑ Fy=0 -Ny25- 15 = 0 Ny25=-15
3/5= Ny25/N25 N25 = -25
5 m
Nudo 1 ∑ Fx=0 -10 – Nx12= 0 Nx12= -10
4/5= Nx12/N12 N12 = -12,5
∑ Fy=0 Ny12+ N13 = 0 N13= 7,5
Nudo 4 ∑ Fx=0 -N45 + N34= 0 N34= 20
∑ Fy=0 -N24 = 0 N24 = 0
Nudo 3 ∑ Fx=0 10 –Nx23 - N34= 0
10– Nx23 - (20) =0
Nx23=-10
2/2,5= Nx23/N23 N23 = -12,5
∑ Fy=0 Ny23+ N13 = 0
-12,5.1,5/2,5 + 7,5 =0 √
Nudo 2 ∑ Fx=0 Nx12- Nx25 + Nx23= 0
-10-(-20)+ (-10)=0 √
∑ Fy=0 15-Ny12+Ny25 + Ny23 +N24= 0
15-(-7,5)+(-15)+ (-7,5) +0 = 0 √

## Slide 11: SISTEMAS RETICULADOS
CALCULO DE REACCIONES
Esfuerzo | Traccion (+) | Compresion (-)
N12 |  | -12,5
N13 | 7,5 | 
N23 |  | -12,5
N24 | 0 | 
N25 |  | -25
N34 | 20 | 
N45 | 20 | 
  Resultados:
RESULTADOS: INDICAR SI EL ESFUERZO ES DE TRACCION O COMPRESION

## Slide 12: SISTEMAS RETICULADOS
  2. METODO DE RITTER
CALCULO DE LOS ESFUERZOS
F1
F2
F1: 10 t
F2: 15 t
4 m
3 m
1. Análisis Cinemático.
Externo: Es 1 chapa, como la normal del apoyo móvil no pasa por el apoyo fijo, no hay vinculación aparente.
Interno:
Cumple la condición de rigidez: b=2v-3 - v: 5 b= 2*5-3=7
El reticulado está formado por triángulos unidos entre si.
Consiste en cortar la estructura en 3 barras, poner en evidencia los esfuerzos internos y tomar momentos donde se cortan 2 de las incognitas de

## Slide 13: SISTEMAS RETICULADOS
  2. METODO DE RITTER
CALCULO DE LOS ESFUERZOS
F1
F2
F1: 10 t
F2: 15 t
4 m
3 m
2. Elijo Terna de Referencia
x
y
3. Calculo de las Reacciones de Vínculo
3.1. Pongo en evidencia las RV
3.2. Planteo Ecuaciones Equilibrio
∑ Fx=0 HA= F1 HA= 10 t
∑ =0 F1. 3 + F2. 2 – VB. 4 = 0
VB = 15 t
∑ Fy=0 -VA- VB +F2 = 0
VA = 0 t
VA
HA
VB
4. Numero los nudos
1
2
3
4
5
6. Pongo en Evidencia los esfuerzos internos en los nudos de la sección cortada.
Elijo el positivo (tracción)
  ESFUERZO DE TRACCION (+)
  En los nudos (A y B)
N
+
N
N12
N34
N23
N13
5. Corto la Estructura de manera tal de tener 3 incognitas. Corte 1-1
1
1

## Slide 14: SISTEMAS RETICULADOS
  2. METODO DE RITTER
N24
N34
N23
  EN NUDOS TRACCION (+)
N (+)
CALCULO DE LOS ESFUERZOS
10
15
4 m
3 m
x
y
3. Planteo las ecuaciones de Equilibrio de Momentos donde se cortan dos Incógnitas
10
15
1
2
3
4
5
N12
N25
N45
N13
Nudo 5 =0 10*3+Ny23*4=0
Ny23 = -7,5 N23= -12,5
Nudo 2 =0 -15*2+N34*1,5=0
N34 = 20
Nudo 3 =0 -10*3+Nx12*3=0
Nx12=10 N12 = 12,5
5 m
Corte 4-4
Nudo 2 =0 -15*2 +N45*1,5=0
N45=20
Corte 2-2
Nudo 2 =0 10*1,5-N13*2=0
N13 = 7,5
Nudo 3 =0 N24*2=0 N24 = 0
Corte 3-3
Nudo 4 =0 -15*2-Nx25*2=0
Nx25=-15 N25 = -25
1
1
2
2
3
3
4
4

## Slide 15: SISTEMAS RETICULADOS
  1. EQUILIBRIO EN NUDOS
CALCULO DE LOS ESFUERZOS
F1
F2
F1: 10 t
F2: 20 t
4 m
2 m
1. Análisis Cinemático.
Externo: Es 1 chapa, como la normal del apoyo móvil no pasa por el apoyo fijo, no hay vinculación aparente.
Interno:
Cumple la condición de rigidez: b=2v-3 - v: 6 b= 2*6-3=9
El reticulado está formado por triángulos unidos entre si.

## Slide 16: SISTEMAS RETICULADOS
  1. EQUILIBRIO EN NUDOS
CALCULO DE LOS ESFUERZOS
20
15
4 m
1,5 m
2. Elijo Terna de Referencia
x
y
3. Calculo de las Reacciones de Vínculo
3.1. Pongo en evidencia las RV
3.2. Planteo Ecuaciones Equilibrio
∑ Fx=0 HA= F1 HA= 20 t
∑ =0 30. 1,5 + 15,. 2 – VB. 4 = 0
VB = 15 t
∑ Fy=0 -VA- VB +15 = 0
VA = 0 t
VA
HA
VB
4. Numero los nudos
1
2
3
4
5
5. Pongo en Evidencia los esfuerzos internos en los nudos.
Elijo el positivo (tracción)
  ESFUERZO DE TRACCION (+)
  En los nudos (A y B)
N
+
N
N12
N26
N45
N34
N23
N13
N24
N56
6
N25

## Slide 17: SISTEMAS RETICULADOS
  1. EQUILIBRIO EN NUDOS
  EN NUDOS TRACCION (+)
N (+)
CALCULO DE LOS ESFUERZOS
x
y
3. Planteo las ecuaciones de Equilibrio en todos los nudos.
Nudo 5 ∑ Fx=0 N45 + Nx25= 0 N45= 20
∑ Fy=0 -Ny25- 15 = 0 Ny25=-15
1,5/25= Ny25/N25 N25 = -25
Nudo 1 ∑ Fx=0 -20 – N12= 0 N12= -20
∑ Fy=0 N13 = 0 N13= 0
Nudo 4 ∑ Fx=0 -N45 + N34= 0 N34= 20
∑ Fy=0 -N24 = 0 N24 = 0
Nudo 3 ∑ Fx=0 20 –Nx23 - N34= 0
20– Nx23 - (20) =0
Nx23=0 N23 = 0
∑ Fy=0 Ny23+ N13 = 0 √
Nudo 2 ∑ Fx=0 N12- N26-Nx25 + Nx23= 0
-20-(0)- (-20)+0 =0 √
∑ Fy=0 15+Ny25 + Ny23 +N24= 0
15-(-15)+(0)+ (0) +0 = 0 √
20
15
4 m
1,5 m
20
1
2
3
4
5
N12
N26
N45
N34
N23
N13
N24
6
N25
15
Nudo 6 ∑ Fx=0 N26 = 0
∑ Fy=0 N56 = 0
N56

## Slide 18: SISTEMAS RETICULADOS
CALCULO DE REACCIONES
Esfuerzo | Traccion (+) | Compresion (-)
N12 |  | -20
N13 | 0 | 
N23 | 0 | 
N24 | 0 | 
N25 |  | -25
N26 | 0 | 
N34 | 20 | 
N45 | 20 | 
N56 | 0 | 
  Resultados:
RESULTADOS: INDICAR SI EL ESFUERZO ES DE TRACCION O COMPRESION

## Slide 19: SISTEMAS RETICULADOS
  2. METODO DE RITTER
CALCULO DE LOS ESFUERZOS
F1
F2
F1: 10 t
F2: 20 t
4 m
2 m
1. Análisis Cinemático.
Externo: Es 1 chapa, como la normal del apoyo móvil no pasa por el apoyo fijo, no hay vinculación aparente.
Interno:
Cumple la condición de rigidez: b=2v-3 - v: 5 b= 2*5-3=7
El reticulado está formado por triángulos unidos entre si.
Consiste en cortar la estructura en 3 barras, poner en evidencia los esfuerzos internos y tomar momentos donde se cortan 2 de las incógnitas.
Cuando las barras son paralelas se plantea ∑F  barras

## Slide 20: SISTEMAS RETICULADOS
  2. METODO DE RITTER
CALCULO DE LOS ESFUERZOS
20
15
4 m
1,5 m
2. Elijo Terna de Referencia
x
y
3. Calculo de las Reacciones de Vínculo
3.1. Pongo en evidencia las RV
3.2. Planteo Ecuaciones Equilibrio
∑ Fx=0 HA= F1 HA= 20 t
∑ =0 30. 1,5 + 15,. 2 – VB. 4 = 0
VB = 15 t
∑ Fy=0 -VA- VB +15 = 0
VA = 0 t
VA
HA
VB
4. Numero los nudos
1
2
3
4
5
6. Pongo en Evidencia los esfuerzos internos en los nudos. En el Corte
Elijo el positivo (tracción)
  ESFUERZO DE TRACCION (+)
  En los nudos (A y B)
N
+
N
N12
N34
N23
6
5. Corto la Estructura de manera tal de tener 3 incognitas. Corte 1-1
1
1

## Slide 21: SISTEMAS RETICULADOS
  1. EQUILIBRIO EN NUDOS
  EN NUDOS TRACCION (+)
N (+)
CALCULO DE LOS ESFUERZOS
x
y
3. Planteo las ecuaciones de Equilibrio de Momentos donde se cortan dos Incógnitas
Corte 2-2
=0 -Ny25 -15=0 N25= -25
Nudo 2 =0 -15*2+N45*1,5=0
N45 = 20
Nudo 5 =0 N26*1-5=0
N26 = 0
Corte 4-4
=0 –N24=0 N24= 0
Corte 3-3
=0 -Ny23 –N13=0 N13= 0
Nudo 6 ∑ Fy=0 N56 = 0
Nudo 2 ∑ Fx=0 N12- N26-Nx25 + Nx23= 0
-20-(0)- (-20)+0 =0 √
20
15
4 m
1,5 m
20
1
2
3
4
5
N12
N26
N45
N34
N23
N13
N24
6
N25|
15
Corte 1-1
=0 -Ny23=0 N23= 0
Nudo 2 =0 -15*2+N34*1,5=0
N34 = 20
Nudo 3 =0 20*1.5+N12*1-5=0
N12=-20 N12 = -20
N56
2
1
2
3
3
4
4