## Slide 1: ESTATICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES

## Slide 2: HIPOTESIS ADOPTADAS
MATERIAL HOMOGENEO
PRINCIPIO DE SAINT – VENANT:
Analizamos las secciones alejadas de los puntos de aplicación de las cargas
HIPOTESIS DE BERNOULLI NAVIER:
Las secciones planas y perpendiculares al eje de la viga antes de la deformación, siguen
siendo planas y perpendiculares al eje de la viga después de la deformación.
LINEALIDAD MECANICA
  Relación Lineal entre Carga aplicada y Desplazamientos.
LINEALIDAD ESTATICA
  Las cargas están aplicadas en su posición original
LINEALIDAD GEOMETRICA
Pequeños desplazamientos.
tga  sena a

## Slide 3: RESISTENCIA
SOLICITACION AXIL
NORMAL
PURA OBLICUA
FLEXION
NORMAL
COMPUESTA OBLICUA
FLEXION TRASVERSAL O FLEXION Y CORTE
TORSION
PANDEO
N0; M=0 Q=0
N=0; M  0; Q=0
N  0; M  0; Q=0
Mx0; My=0 /My0; Mx=0
Mx0; My  0
Q  0
Mz  0

 Linealidad Estática

## Slide 4: RESISTENCIA
PROBLEMAS:
Dimensionamiento:
Datos: Cargas – Dimensiones de la estructura.
Hallar la sección que permita cumplir con la función de la pieza:
    No se rompa
    No se deforme más de lo admisible
Verificación.
Datos: Cargas. Dimensiones de la estructura. Sección de la pieza.
  Verificar si la Pieza:
    No se rompe
    No se deforma mas allá de lo admisible.

## Slide 5: FLEXION PURA NORMAL
Q
N
M
Q
N
z
y
M cte en todas las secciones de barra homogénea  variación curvatura es la misma  Eje arco de circunferencia
HIPOTESIS DE BERNOULLI NAVIER:
Las secciones planas y  al eje de la viga antes de la deformación, se mantienen planas y .
M
L
-
+
M
Q=0 N=0 M=cte
-
dz
A
B
E
F
A’
B’
E’
F’
d
A-B se alarga (tracción)
E-F se contrae (compresion)
C-D mantiene su longitud (eje neutro)
C
D
C’
D’

Curvatura:
Alargamiento fibra superior:
y
Deformacion Específica:
Tension Normal:
Las tensiones normales varían linealmente en la altura de la sección

## Slide 6: FLEXION PURA NORMAL
Relación entre Tensiones y Esfuerzos Internos
Momento Estático respecto al eje x
El eje neutro pasa por el baricentro.
Si M pasa por un eje principal se trata de FLEXION PURA NORMAL
Si el plano de M No coincide con un eje principal se trata de FLEXION OBLICUA
=  =   =
max= max max= Wx: Modulo Resistente
Jx: Momento Inercia de la sección respecto al eje neutro
E.Jx: Rigidez de la barra a flexión.
;
=0

## Slide 7: FLEXION PURA OBLICUA
Plano de M No coincide con un eje principal.
Se analiza como flexión pura en dos ejes principales.
= ±
Eje Neutro: =0
= )=0
y= -x.
El eje Neutro No es  Plano de M
La viga se flexiona en el plano donde la rigidez es menor.
Se descompone pone el Momento:
=
=
=
=

## Slide 8: ECUACION DIFERENCIAL DE LA LINEA ELASTICA EN FLEXION
Habíamos visto que:
=
L
Curvatura es :
=
z
y
y
q
F
C
C’
HLC: pequeños desplazamientos
La tangente es prácticamente q y
Se deduce para una carga uniforme:

## Slide 9: ECUACION DIFERENCIAL DE LA LINEA ELASTICA EN FLEXION
Para una carga uniforme:
L
/
/
z
y
y
P
C
C’
Condiciones de Borde:
C2=0
C1=0
/=

## Slide 10: FLEXION PURA
Dimensionar las correas de 4 m de longitud separadas entre si 3,20 m y 2 m en horizontal.
La carga permanente es de 500 kg/m
F24 =1,5
3,20 m
2 m
500 kg/m

## Slide 11: FLEXION PURA
Q
N
M
Q
N
500 kg/m
4m
M
/8
+
3,20 m
2 m
M
qy
=

500 kg/m
M=
My= 781,25 kgm
Mx= 625 kgm
Primera Aproximación:
 Wx= 39 cm3 IPN 120
Adopto IPN 200:
++ = 3203,85 kg/cm2 > 1600 kg/cm2 NO VERIFICA
Adopto IPN 280:
++ = 1392 kg/cm2 VERIFICA
Primera Aproximación:
 Wy= 48,9 cm3
IPN 260