## Slide 1: GUÍA 1 - Coeficientes Problema 1
1° Cuatrimestre - 2025

## Slide 2: Enunciado
Una mezcla de 20 kg de benceno (), 2 kg de tolueno () y 2 kg de xileno () forma a una temperatura de 200°C y una presión de 105 Pa una mezcla gaseosa prácticamente ideal.
Se pide:
Calcular para cada componente:
  Fracción másica
  Fracción molar
  Relación molar
  Concentración másica
Si para la misma composición y presión del sistema, se variara la temperatura, ¿cuál o cuáles formas de expresar la composición (mencionadas en el ítem anterior) se modificarán numéricamente? Suponga que se está interesado en estudiar cierto fenómeno de transferencia de masa que tiene efectos térmicos asociados: ¿emplearía dichas formas de expresar la composición en ese caso? Justifique.
  Concentración molar
  Presión parcial
  Fracción en volumen

## Slide 3: Definiciones
Para una mezcla con Componentes A, B y C:

## Slide 4: Definiciones
NOTA: Las leyes de Dalton y Amagat no son aplicables al mismo tiempo

## Slide 5: Datos
Mezcla: Benceno – Tolueno – Xileno
Temperatura: 200°C
Presión: 105 Pa
Se puede considerar GAS IDEAL
Contenido
Benceno (MR): 20 kg
Tolueno (MR): 2 kg
Xileno (MR): 2 kg
Una mezcla de 20 kg de benceno (), 2 kg de tolueno () y 2 kg de xileno () forma a una temperatura de 200°C y una presión de 105 Pa una mezcla gaseosa prácticamente ideal.

## Slide 6: Resolución – Ítem a
Conocemos:
moles
Gas Ideal
volumen
Condiciones de P y T
Masa y MR de cada componente
El resto son cálculos simples…

## Slide 7: Resolución – Ítem a
 | Benceno | Tolueno | Xileno
Fracción másica | 0,833 | 0,083 | 0,083
Fracción molar | 0,863 | 0,073 | 0,064
Relación molar | 6,315 | 0,079 | 0,068
Concentración másica (kg/m3) | 1,716 | 0,172 | 0,172
Concentración molar (M) | 0,022 | 0,0018 | 0,0016
Presión parcial (Pa) | 86329 | 7319,2 | 6351,9
Fracción en volumen (m3) | 10,063 | 0,853 | 0,740
Se muestran a continuación los resultados para cada componente:

## Slide 8: Resolución – Ítem b
Ante una variación de temperatura, ¿cuáles de las expresiones de concentración se ven modificadas?
 | ¿Se modifica?
Fracción másica | 
Fracción molar | 
Relación molar | 
Concentración másica (kg/m3) | 
Concentración molar (M) | 
Presión parcial (Pa) | 
Fracción en volumen (m3) | 
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
NO

## Slide 9: Planilla de cambio de unidades

## Slide 10: ¿PREGUNTAS?