## Slide 1: GUÍA 3 – Fluidodinámica Problema 1
1° Cuatrimestre - 2025

## Slide 2
Se deberá elegir entre las siguientes válvulas:
Se requiere diseñar un plato de una torre fraccionadora. Los datos operativos son los siguientes:
Caudal de vapor: 96,7 m3/h
Caudal de líquido: 10,66 m3/h
Densidad de vapor: 45 kg/m3
Densidad de líquido: 560 kg/m3
Tensión superficial de líquido: 3 dyn/cm
INFORMACIÓN ADICIONAL
Si la válvula está parcialmente abierta:
Si la válvula está totalmente abierta:
Siendo,
Enunciado
Válvula | K1 | e (mm) |  |  | 
 |  | 1,88 | 2,67 | 3,4 | 6,35
 |  | K2 |  |  | 
Glitch V1 | 0,2 | 1,05 | 0,92 | 0,82 | 0,5
Glitch V4 | 0,1 | 0,5 | 0,39 | 0,3 | -
Se fijan las siguientes condiciones de diseño:
Espaciado entre platos: 450 mm (18 in)
Altura del vertedero: 50 mm (2 in)
Diámetro de orificio: 40 mm (1 ½ in) (para plato de válvulas)

## Slide 3
Régimen de espuma (o “mixto”)
Régimen más común con la fase líquida continua.
En cada orificio se forman burbujas que viajan rápidamente en el líquido.
Tienen diversas formas, tamaños y velocidades.
La superficie de la espuma es móvil y no forma un nivel parejo. Suele estar cubierta de gotas.
A medida que la carga de gas se incrementa, el fenómeno de jetting (chorro, eyección) reemplaza el burbujeo en algunos orificios.
Generalmente, cuando el fenómeno se alcanza entre el 45% y el 70% de los orificios, el régimen cambia a spray (disperso).
Intro Teórica – Regímenes de Flujo

## Slide 4
La altura de líquido en el plato es pequeña y es fácilmente atomizada por el gas que circula a alta velocidad.
La dispersión se convierte en una nube de gotas de varios tamaños.
Las gotas se mantienen “elevadas” por encima del plato siguiendo trayectorias libres: algunas pueden alcanzar el plato superior, mientras que otras vuelven al seno del líquido.
Régimen con gas como fase continua y el líquido en fase dispersa
Intro Teórica – Regímenes de Flujo
Régimen spray (o “de gotas”)

## Slide 5
Elevada velocidad del líquido que rompe el “enjambre” de burbujas que sale de los orificios.
La mayor parte del gas se emulsifica como pequeñas burbujas dentro del líquido.
La mezcla se comporta como un fluido uniforme bifásico.
En la práctica industrial, este régimen es el más común en operaciones de alta presión y alta carga de líquido.
Intro Teórica – Regímenes de Flujo
Régimen emulsión

## Slide 6
Gráficos
Intro Teórica – Operación estable

## Slide 7
Gráficos
Intro Teórica – Operación estable

## Slide 8
Inundación por Bajante
Inundación por Arrastre
Lagrimeo
Arrastre fraccionario
Diseño
Diseño y Verificación
Verificación
Verificación
Gráficos
Intro Teórica – Operación estable
Downcomer flooding

## Slide 9
https://www.youtube.com/watch?v=D0H9FWsk_Ck
Video
Intro Teórica – Operación estable

## Slide 10
Gráfico
Intro Teórica – Inundación por arrastre
Inundación por Arrastre
Diseño
Es el límite superior de capacidad de procesamiento de gas en columnas de platos.
Downcomer flooding
Características y Descripción del fenómeno
A mayor velocidad de gas, mayor altura de la espuma  El arrastre se produce cuando se alcanza el plato superior.
Se acumula líquido en platos superiores.
Se diseña para cumplir con los requerimientos del proceso, operando entre un 70% y 90% de la inundación por arrastre.

## Slide 11
https://www.youtube.com/watch?v=I6G8yGBpX5I
Gráfico
Inundación por Arrastre
Diseño
Downcomer flooding
Intro Teórica – Inundación por arrastre
Video

## Slide 12
Esquemas
: Diámetro del plato.
Diseño de platos
Nomenclatura y Simbología
: Número de orificios.
: Área de un orificio:
: Área de todos los orificios:
: Longitud del vertedero (weir)
: Diámetro del orificio (hole).
: Distancia entre centros (pitch).
: Área del conducto descendente (downcomer)
: Área activa: Es para el pasaje de burbujas
: Área neta. Área del metal del plato:
: Área total. Es la sección de la torre
Intro Teórica – Inundación por arrastre

## Slide 13
Gráfico de Souders-Brown
Para cada velocidad de flujo, el parámetro de Souders-Brown es tal que las partículas líquidas decantan.
Nosotros usaremos el parámetro de INUNDACIÓN .
Se calcula el parámetro de flujo con caudales másicos:
Se interseca con la curva de iso-espaciado de plato (en este caso, es dato ) y se lee el valor del parámetro de inundación:
Se conocen todos los parámetros, excepto la velocidad del gas neta de inundación . Se despeja:
Busco que el gas circule a una velocidad menor a la de inundación
Inundación por arrastre - Diseño
Procedimiento
Para completar el plato, vamos a tomar algunos criterios geométricos típicos.

## Slide 14
Se debe elegir un área tal que:
La relación entre área del downcomer y área neta debe estar comprendida entre:
Se calcula el área neta
Se calcula el diámetro de la torre para alojar todas esas áreas:
Se aplica el factor de seguridad ():
Inundación por arrastre - Diseño
Esquema
Procedimiento y criterios
Vamos a tomar . Con lo cual:
Tomaremos . Con lo cual:

## Slide 15
El cálculo de la longitud del vertedero (Lw) se realiza mediante un proceso iterativo. A saber:
Para calcular el número de orificios en el plato , se usa el dato del diámetro del orificio del enunciado y el área de orificios que ya obtuvimos:
Inundación por arrastre - Diseño
Esquema
Procedimiento y criterios

## Slide 16
Contando con las dimensiones del downcomer, se recomienda verificar que el tiempo de residencia en el mismo sea mayor a 5 segundos
Verificación tiempo de residencia
Esquemas
Procedimiento y criterios

## Slide 17
Cada torre tiene un rango operativo estable de relación de caudales de líquido y gas. Ante aumento excesivo del caudal de líquido:
  los conductos de bajada verán superada su capacidad,
  se comenzará a acumular líquido dentro de la torre,
  aumentará la pérdida de carga en la torre
Cuando el nivel de líquido en el conducto de bajada llega hasta el plato superior, se dice que la torre está inundada.
Esto producirá mezclado entre corrientes con distinta concentración, arrastre e inestabilidades en el flujo.
En sistemas tendientes a la formación de espuma, la inundación ocurre más fácilmente y las consecuencias podrían agravarse.
Gráfico
Características y Descripción del Fenómeno
Inundación por Bajante
Diseño y Verificación
Downcomer flooding
Intro Teórica – Inundación por Bajante

## Slide 18
Inundación por Bajante
Diseño y Verificación
https://www.youtube.com/watch?v=QFGKwD49oNs&t
Gráfico
Video
Downcomer flooding
Intro Teórica – Inundación por Bajante

## Slide 19
Definiremos distintas “alturas”: algunas geométricas (físicas) y otras representarán sólo pérdidas de carga en las fases. Haremos un BEM a través de dos trayectorias posibles (y como es un circuito cerrado de un campo conservativo, deben arrojar el mismo resultado):
A través del camino rojo, definimos:
Por el camino violeta: a partir de la en la fase gas, se desestima la columna de gas hasta la interfaz, se considera la interfaz en equilibrio térmico, químico y mecánico, y, por lo tanto, la presión del lado líquido de la interfaz será igual a .
Se analizan entonces las pérdidas de carga que enfrenta el flujo de líquido desde el plato superior hasta llegar a esta interfase:
Reordenando:
Intro Teórica – Inundación por Bajante
Balance de Presiones
Esquema
Matemáticas y definiciones

## Slide 20
Esquema
: Pérdida de carga en el plato expresada en alturas (tray)
: Altura de líquido en el conducto de bajada (downcomer)
: Pérdida de carga por expansión (downcomer aperture)
: Altura de gradiente hidráulico (hydraulic gradient)
: Altura del vertedero (weir)
: Altura de la cresta sobre el vertedero (over weir)
Nomenclatura y simbología
Intro Teórica – Inundación por Bajante
Balance de Presiones

## Slide 21
Análisis de
: Pérdida de carga en el plato (tray)
: Pérdida de carga en el plato seco (dry)
: Pérdida de carga en la masa de líquido (liquid)
: Pérdida de carga por el sello hidráulico (hydraulic seal)
: Factor de aireación.
Nomenclatura y simbología
Nomenclatura y simbología
Inundación por Bajante – Verificación
Esquema

## Slide 22
Inundación por Bajante – Verificación
Válvula | K1 | e (mm) |  |  | 
 |  | 1,88 | 2,67 | 3,4 | 6,35
 |  | K2 |  |  | 
Glitch V1 | 0,2 | 1,05 | 0,92 | 0,82 | 0,5
Glitch V4 | 0,1 | 0,5 | 0,39 | 0,3 | -
Como dato del proveedor se sabe que:
Válvula parcialmente abierta:
Válvula está totalmente abierta:
Elegimos la válvula de mayor DP para tener idea de órdenes de magnitud.
Se recomienda . Lo más cerca, sería tomar ,
Pérdida de carga en el plato seco:
Se deberá elegir entre dos válvulas:
Esquema

## Slide 23
Responde a la presencia de gas en el líquido.
La velocidad debe tomarse respecto del área de agujeros .
PARA PLATOS PERFORADOS
Usaremos otro gráfico para poder obtener el factor de aireación, pues este no es para platos con válvulas
Gráfico
Factor de aireación:
Inundación por Bajante – Verificación

## Slide 24
Inundación por Bajante – Verificación
PARA PLATOS CON VÁLVULAS
La altura de la cresta sobre el rebosadero se calcula con una ecuación y un gráfico:
Responde a la presencia de gas en el líquido.
La velocidad debe tomarse respecto del Área Activa el subíndice B indica que es por la zona de burbujeo (bubbling).
Gráficos
Factor de aireación:
La altura del vertedero es dato:
Sello hidráulico hLS:
La pérdida de carga es nula para platos con orificios.
Como no tenemos información para estas válvulas, vamos a considerar que es desestimable frente a los otros factores

## Slide 25
Balance de Presión
Pérdida de carga del líquido para pasar a través de la luz entre la proyección del vertedero y el plato inferior:
Inundación por Bajante – Verificación
Esquema
Expansión brusca hda:
Altura del downcomer hdc:

## Slide 26
Aumento de nivel del downcomer debido a la presencia de espuma.
Es uno de los factores que más impacta en el cálculo de alturas. Se debe tener cuidado a la hora de evaluarlo.
La velocidad del gas está basada en el área activa (Aa).
Las unidades son:
Usaremos otro gráfico para poder obtener el factor de espuma, pues este no es para platos con válvulas
PARA PLATOS PERFORADOS
Aeration factor for sieve and bubble-cap trays. {Part a from B. D. Smith, Design of Equilibrium Stage Processes, Copyright © 1963, by McGraw-Hill. Inc.
Inundación por Bajante – Verificación
Gráfico
Factor de espuma Ф:

## Slide 27
Aumento de nivel del downcomer debido a la presencia de espuma.
La velocidad debe tomarse respecto del Área Activa . El subíndice B indica que es por la zona de burbujeo (bubbling).
PARA PLATOS CON VÁLVULAS
Inundación por Bajante – Verificación
Gráfico
Factor de espuma Ф:
VERIFICA! (con más de un 20% de margen)

## Slide 28
Lagrimeo
Verificación
Intro Teórica – Lagrimeo
Gráfico
Características y Descripción del Fenómeno
Downcomer flooding
Existe lagrimeo cuando el líquido desciende al plato inferior a través de los orificios, cortocircuitando la zona de contacto. Baja la eficiencia de la torre.
Existe un balance de cantidad de movimiento entre el nivel de líquido en el plato y el flujo convectivo del gas que sube  el lagrimeo ocurre cuando el flujo a través de los orificios no es suficiente para soportar la altura estática del líquido y espuma en el plato.
En etapa de diseño, el principal factor que afecta el lagrimeo es el Área de agujeros (Ah)  Cuanto mayor es, menor es el DP del gas a través del plato (ht), y por lo tanto menor la altura de líquido que puede soportar.
El punto de lagrimeo se considera como el límite inferior de diseño para el caudal de gas.
En etapa operativa, mayores caudales de líquido y mayores niveles en los platos aumentan el riesgo de lagrimeo.
Se dice que siempre hay algo de lagrimeo debido a oscilaciones en el caudal de líquido circulante, aunque esto no tiene gran impacto en la eficiencia del plato.

## Slide 29
https://www.youtube.com/watch?v=6Olr_IliW-k
Gráfico
Video
Lagrimeo
Verificación
Downcomer flooding
Intro Teórica – Lagrimeo

## Slide 30
Abscisas: Los valores ya fueron calculados anteriormente.
Ordenadas: se requiere conocer:
  la pérdida de carga en el plato seco : ya calculada
  la pérdida de carga que debe vencer la superficie de la gota que se forma en los agujeros del plato para caer. Se calcula según:
Con la abscisa y la ordenada se entra al gráfico y se obtiene un punto.
Si queda por encima de la línea de  No lagrimea (apreciablemente)
PARA PLATOS PERFORADOS
El lagrimeo se debe verificar para platos perforados. Nuestro ejercicio cuenta con plato de válvulas 
no se realiza esta verificación (se considera que no lagrimea)
Lagrimeo – Verificación
Procedimiento
Gráficos

## Slide 31
Arrastre fraccionario
Verificación
Intro Teórica – Arrastre Fraccionario
Gráfico
Características y Descripción del Fenómeno
Downcomer flooding
Arrastre de pequeñas gotas de líquido hacia el plato superior, mezclando dos líquidos con composiciones distintas.
Empeora la transferencia, bajando la eficiencia de los platos.
En sistemas de baja presión, la velocidad del gas no tiene impacto apreciable en el arrastre  más difícil de “controlar”.
Si a caudal constante de gas, se aumenta el caudal de líquido: el arrastre primero disminuye debido a que se dificulta más la generación de gotas. Si se aumenta demasiado el líquido el arrastre comienza a ser más importante, ya que se disminuye la distancia efectiva entre los platos.
El arrastre disminuye:
  A mayor espaciado entre platos (más distancia para que las gotas puedan caer)
  A mayor tamaño de orificios

## Slide 32
Abscisas: los valores ya fueron calculados anteriormente.
Ordenadas: El valor de se define como:
No se recomienda trabajar con valores de > 0,1
(implica mucho arrastre y por lo tanto una operación con baja eficiencia del plato)
El porcentaje de inundación se definió previamente en la etapa de diseño por inundación por arrastre.
Se entra con el valor de abscisas hasta la curva de inundación, y se lee el valor de en ordenadas.
Arrastre Fraccionario – Verificación
Procedimiento
Gráfico

## Slide 33: ¿PREGUNTAS?